Нефтегазодобывающее оборудование 4.Трубопроводы в пределах УКПГ, КС; НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов. Уровень:I Способ сварки:РАД

4.04.1.02.НГДО-I-РАД

| 1 | ГОСТ 16037-80 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в потолочном положении, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем положении? |
| --- | --- |
| 1. | Большей. |
| 2. | Меньшей. |
| 3. | Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). |
| 2 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 3 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 4 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 5 | ГОСТ 16037-80 Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб. |
| 1. | До 30% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 2. | До 30% величины катета, но не более 3-х мм. |
| 3. | До 20% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 6 | ГОСТ 16037-80 Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки? |
| 1. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 4-х мм. |
| 2. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 10 мм. |
| 3. | Нет. |
| 7 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 4 и 6 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 8 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 8 и 12 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 9 | ГОСТ 16037-80 Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных сталей подкладки и муфты? |
| 1. | Из материала того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из материала с той же пластичностью, что и свариваемые трубы. |
| 3. | Из стали той же марки. |
| 10 | ГОСТ 16037-80 Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20? |
| 1. | Для сварки труб из стали любых марок. |
| 2. | Для сварки труб из любой углеродистой стали. |
| 3. | Для сварки труб из стали 20. |
| 11 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 0,5 до 1,0 мм. |
| 3. | От 1,0 до 1,5 мм. |
| 12 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 1,0 до 2,0 мм. |
| 3. | От 1,5 до 2,0 мм. |
| 13 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на съемном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 14 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 15 | ГОСТ 16037-80 До какой толщины стенки рекомендуется стыковая сварка труб без подкладных колец при односторонней V-образной разделке? |
| 1. | До 16 мм. |
| 2. | До 20 мм. |
| 3. | До 25 мм. |
| 16 | ПБ 03-273-99 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретический, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретический. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 17 | ПБ 03-273-99 Какой уровень присваивается сварщику, прошедшему аттестацию согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | II уровень |
| 2. | I уровень |
| 3. | в зависимости от квалификации сварщика |
| 18 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при первичной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 19 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при дополнительной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 20 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при периодической аттестации? |
| 1. | Общий |
| 2. | Специальный и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 21 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации? |
| 1. | Практический |
| 2. | Общий и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 22 | ПБ 03-273-99 Какие требования предъявляются к квалификации, производственному опыту и теоретической подготовке сварщика для допуска его к первичной аттестации? |
| 1. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД |
| 2. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности |
| 3. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности, свидетельство о прохождении специальной подготовки по аттестуемому направлению деятельности. |
| 23 | ПБ 03-273-99 В каких случаях не проводят внеочередную аттестацию специалиста сварочного производства? |
| 1. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию работодателя. |
| 2. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию Госгортехнадзора. |
| 3. | В случае перехода аттестованного специалиста на новое место работы. |
| 24 | ПБ 03-273-99 Какой срок действия удостоверения после первичной аттестации для сварщиков? |
| 1. | 1 год |
| 2. | 2 года |
| 3. | 3 года |
| 25 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный стаж работы сварщика необходим для допуска к первичной аттестации? |
| 1. | 1 год. |
| 2. | 6 месяцев. |
| 3. | 2 года. |
| 26 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят дополнительную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Сварщики, которым по требованию администрации предприятия необходимо повысить свою профессиональную подготовку. |
| 27 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят периодическую аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 28 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят внеочередную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, после временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество производственных сварных соединений. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 29 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный разряд должен иметь сварщик при аттестации? |
| 1. | Не ниже 6-го |
| 2. | Не ниже 5-го |
| 3. | Не ниже указанного в руководящей и нормативной документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| 30 | ПБ 03-273-99 Допускается ли засчитывать стаж работы по автоматической сварке в стаж работы сварщика по ручной дуговой сварке? |
| 1. | Допускается |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Способ сварки для стажа не имеет значения. |
| 31 | ПБ 03-273-99 На какие виды подразделяется аттестация сварщиков? |
| 1. | Основная и дополнительная |
| 2. | Первичная и вторичная |
| 3. | Первичная, дополнительная, периодическая и внеочередная |
| 32 | ПБ 03-273-99 Какое минимальное образование должен иметь сварщик для его аттестации по «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | Среднее и неполное среднее |
| 2. | Может не иметь образования |
| 3. | Среднее техническое |
| 33 | ПБ 03-576-03/3 В какой цвет должна быть окрашена наружная поверхность баллона для чистого аргона? |
| 1. | Белый. |
| 2. | Серый. |
| 3. | Чёрный. |
| 34 | ПБ 03-576-03/3 В какой цвет должна быть окрашена наружная поверхность баллона для углекислоты? |
| 1. | Коричневый. |
| 2. | Голубой. |
| 3. | Тёмно-зелёный. |
| 4. | Чёрный. |
| 35 | ПБ 03-576-03/3 Каким должен быть текст и цвет надписи на баллоне для аргона? |
| 1. | «Аргон сырой», белый. |
| 2. | «Аргон технический», синий. |
| 3. | «Аргон чистый», зелёный. |
| 36 | ПБ 03-576-03/3 Каким должен быть текст и цвет надписи на баллоне для углекислоты? |
| 1. | «Углекислота чистая», чёрный. |
| 2. | «Углекислота», жёлтый. |
| 3. | «Углекислота техническая», красный. |
| 37 | ПБ 03-585–03/1 Какой должна быть длина прямого участка от конца трубы до начала закругления при изготовлении гладкогнутых отводов? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее диаметра трубы, но не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы, но не менее 100 мм. |
| 4. | Не менее трех диаметров трубы, но не менее 150 мм. |
| 38 | ПБ 03-585–03/1 Какой тип сварных соединений следует использовать для соединения трубопроводов, работающих под давлением свыше 10 МПа до 35МПа? |
| 1. | Стыковые с подкладным кольцом. |
| 2. | Стыковые с подкладным кольцом и без подкладного кольца. |
| 3. | Стыковые соединения без подкладного кольца. |
| 39 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами трубопровода высокого давления, при толщине стенки до 8 мм? |
| 1. | Не менее пятикратной толщины свариваемых элементов. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее диаметра трубы, но не менее100 мм. |
| 40 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами трубопровода высокого давления, при толщине стенки свыше 8 мм? |
| 1. | Не менее трехкратной толщины свариваемых элементов, но не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее диаметра трубы, но не менее100 мм. |
| 41 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода менее 50 мм? |
| 1. | Не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее 200 мм. |
| 42 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода свыше 50 мм? |
| 1. | Не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее 200 мм. |
| 43 | ПБ 03-585–03/1 Допускается ли применение секторных отводов для трубопроводов высокого давления? |
| 1. | Да. |
| 2. | Не рекомендуется. |
| 3. | Да, при давлении до 35 МПа.. |
| 44 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок по внутреннему диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления? |
| 1. | 20% толщины стенки, но не более 2мм. |
| 2. | 30% толщины стенки, но не более 5мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 1мм. |
| 4. | 10% толщины стенки, но не более 1мм. |
| 45 | ПБ 03-585–03/1 На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром менее 50 мм? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее 200 мм. |
| 46 | ПБ 03-585–03/1 На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром более 50 мм? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее 200 мм. |
| 47 | ПБ 03-585–03/1 В каком состоянии при приварке должна находиться приварная трубопроводная арматура (приварная задвижка)? |
| 1. | В закрытом состоянии, для предотвращения засорения. |
| 2. | В открытом состоянии, для предотвращения заклинивания. |
| 3. | В произвольном состоянии. |
| 48 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от поперечного шва до штуцера или любого другого элемента с угловым швом, если диаметр трубопровода менее 100 мм? |
| 1. | Не менее наружного диаметра трубы. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 100 мм. |
| 3. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм. |
| 49 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от поперечного сварного шва до штуцера или любого другого элемента с угловым (тавровым) швом для труб с наружным диаметром свыше 100 мм? |
| 1. | Не менее 50 мм. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 150 мм. |
| 3. | Не менее 100 мм. |
| 50 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от начала гнутого участка трубы до штуцера или любого другого элемента с угловым (тавровым) швом для труб с наружным диаметром свыше 100 мм? |
| 1. | Не менее 50 мм. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 150 мм. |
| 3. | Не менее 100 мм. |
| 51 | ПБ 03-585–03/1 На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в сварные швы? |
| 1. | На трубопроводах высокого давления. |
| 2. | На трубопроводах I категории. |
| 3. | На трубопроводах I, II категории. |
| 4. | На любых технологических трубопроводах. |
| 52 | ПБ 03-585–03/1 В каких случаях допускается вварка штуцеров в гнутые и штампованные детали трубопроводов? |
| 1. | На трубопроводах IV-V категорий. |
| 2. | В обоснованных случаях допускается варка одного штуцера внутренним диаметром не более 25 мм. |
| 3. | На трубопроводах низкого давления. |
| 53 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом допускается выполнять резку труб и подготовку кромок и прилегающих к ним поверхностей? |
| 1. | Только механической обработкой. |
| 2. | Механической обработкой и плазменной резкой. |
| 3. | Механическая обработкой или газовой, воздушно-дуговой и плазменной резкой с последующей механической обработкой. |
| 54 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под дуговую сварку торцов труб при условном проходе до 65 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 55 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 65 до 125 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 56 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 125 до500 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 57 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 500 мм? |
| 1. | 1 мм. |
| 2. | 2 мм. |
| 3. | 3 мм. |
| 58 | ПБ 03-585–03/1 На какую ширину должны быть зачищены примыкающие к кромкам поверхности стыкуемых труб при сборке под сварку технологических трубопроводов? |
| 1. | Наружная поверхность труб на расстояние не менее 10 мм. |
| 2. | Наружная и внутренняя поверхности труб на расстояние не менее 20 мм. |
| 3. | Наружная поверхность труб на расстояние не менее 20 мм, внутренняя поверхность не менее 10 мм. |
| 59 | ПБ 03-585–03/1 Как должна производиться сборка стыков технологических трубопроводов под сварку? |
| 1. | С использованием центровочных приспособлений. |
| 2. | С помощью временных технологических креплений. |
| 3. | С помощью прихваток. |
| 4. | Всеми выше указанными способами. |
| 60 | ПБ 03-585–03/1 Из каких материалов должны быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков технологических трубопроводов? |
| 1. | Из стали того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из низкоуглеродистых сталей. |
| 3. | Из нержавеющих сталей. |
| 61 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром 100 мм и менее? |
| 1. | Не менее толщины стенки, но не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее трех толщин стенки, но не менее 10 мм. |
| 3. | На величину одной четверти окружности трубы. |
| 62 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром более 100 мм? |
| 1. | Не менее толщины стенки, но не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее трех толщин стенки, но не менее 100 мм. |
| 3. | На величину одной четверти окружности трубы. |
| 63 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину смещения кромок труб и других элементов технологического трубопровода по наружному диаметру, когда плавный переход обеспечивается за счет наклонного расположения шва? |
| 1. | Не более 2 мм. |
| 2. | 30% толщины стенки, но не более 5 мм. |
| 3. | 15% толщины стенки, но не более 5 мм. |
| 64 | ПБ 03-585–03/1 Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с большим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Наплавка на трубу меньшего диаметра и последующая механическая обработка. |
| 3. | Проточка конца трубы с большим диаметром под углом не более 30 градусов. |
| 65 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода высокого давления, если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с меньшим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Наплавка на внутренний диаметр большей трубы и последующая механическая обработка. |
| 3. | Осадка трубы большего диаметра. |
| 66 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с меньшим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Путем калибровки методом цилиндрической или конической раздачи. |
| 3. | Способами указанными выше. |
| 67 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под сварку кольцевого шва технологического трубопровода высокого давления. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 68 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов I и II категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 69 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов III и IV категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 70 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов V категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 71 | ПБ 03-585–03/1 Под каким углом следует делать проточку конца трубы, если смещение кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку превышает допустимые значения? |
| 1. | Не менее 20 градусов. |
| 2. | Не более 15 градусов. |
| 3. | Не более 20 градусов. |
| 72 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода высокого давления или трубопровода I категории? |
| 1. | 1.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 2. | 2.5 мм на расстоянии 400 мм от стыка. |
| 3. | 4 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 73 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода II-V категории? |
| 1. | 1.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 2. | 2.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 3. | 4 мм на расстоянии 400 мм от стыка. |
| 74 | ПБ 03-585–03/1 Как следует выполнять прихватки? |
| 1. | Прихватки следует выполнять без провара, при сварке корневого слоя шва прихватки следует удалять. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Прихватки следует выполнять с полным проваром и полностью переплавлять их при сварке корневого слоя шва. |
| 75 | ПБ 03-585–03/1 Какие требования предъявляются к качеству выполнения прихваток? |
| 1. | Прихватки не должны иметь трещин. |
| 2. | Качество выполнения прихваток не регламентируется. |
| 3. | К качеству выполнения прихваток предъявляют такие же требования, как и к основному сварному шву. |
| 76 | ПБ 03-585–03/1 Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром? |
| 1. | Прихватки должны быть удалены механическим способом и заварены вновь. |
| 2. | Прихватки должны быть переплавлены. |
| 3. | Стык подлежит вырезке. |
| 77 | ПБ 03-585–03/1 Как следует располагать прихватки по периметру стыка? |
| 1. | Равномерно. |
| 2. | Преимущественно в нижней части стыка. |
| 3. | Преимущественно в верхней части стыка |
| 78 | ПБ 03-585–03/1 Кто выполняет прихватки при сборке труб под дуговую сварку? |
| 1. | Сварщик не ниже III разряда. |
| 2. | Слесарь-сборщик. |
| 3. | Сварщик, аттестованный на сварку данного стыка. |
| 79 | ПБ 03-585–03/1 Какие зоны подлежат зачистке перед проведением визуального и измерительного контроля соединений технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой (наплавкой)? |
| 1. | Поверхность шва и прилегающие к нему участки шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва. |
| 2. | Поверхность шва и прилегающие к нему участки шириной не менее 100 мм в обе стороны от шва |
| 3. | Поверхность шва и зона термического влияния шириной не менее 50 мм. |
| 80 | ПБ 03-585–03/1 В каком объеме требуется выполнить визуальный и измерительный контроль сварных соединений (наплавок) технологических трубопроводов? |
| 1. | 25% от общего количества стыков, сваренных в течение недели одним сварщиком. |
| 2. | В зависимости от категории трубопровода. |
| 3. | 100% стыков трубопровода, сваренных сварщиком. |
| 81 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли наплывы в местах перехода сварного шва к основному металлу в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 82 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях (наплавках) технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 83 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 84 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли свищи в сварных соединениях технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 85 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли поры, выходящие на поверхность, в сварных соединениях (наплавках) технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 86 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли отклонения размеров шва (наплавки), указанных на чертеже в большую сторону? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 87 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов высокого давления? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются, глубиной менее 1,0 мм, длиной не более 30% длины шва. |
| 3. | Допускаются, глубиной менее 1,5 мм, длиной не более 10% длины шва. |
| 88 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов первой категории, работающих при температуре ниже минус 70 градусов С? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются, глубиной менее 1,0 мм, длиной не более 30% длины шва. |
| 3. | Допускаются, глубиной менее 1,5 мм, длиной не более 10% длины шва. |
| 89 | По способам С какой целью выполняют разделку кромок? |
| 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
| 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
| 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |
| 90 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла: |
| 1. | Шлаковые включения. |
| 2. | Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). |
| 3. | Непровары корня шва. |
| 91 | По способам С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? |
| 1. | Для обеспечения полного провара. |
| 2. | Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. |
| 3. | Для предотвращения прожога. |
| 92 | По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке наплавке) разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев. |
| 1. | Не требуется. |
| 2. | Требуется на величину не менее 5 мм. |
| 3. | Требуется на величину 12...18 мм. |
| 93 | По способам Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон. |
| 1. | Со стороны шва, свариваемого первым. |
| 2. | Со стороны шва, свариваемого вторым |
| 3. | С любой стороны |
| 94 | По способам Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного класса. |
| 1. | Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде. |
| 2. | Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей средой. |
| 3. | Требования к последовательности сварки не регламентируется. |
| 95 | По способам Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов: |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 96 | По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания? |
| 1. | Для изменения скорости сварки. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |
| 97 | По способам Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока? |
| 1. | Следует менять в любом случае. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Менять при величине тока свыше 200 А. |
| 98 | По способам Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 99 | По способам Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 100 | По способам Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 101 | По способам При ручной аргонодуговой сварке корневого шва без присадочной проволоки рекомендуемая длина дуги 1,5...2,0мм, а с присадочной проволокой 2...3мм. Почему при сварке с присадочной проволокой длина дуги должна быть больше? |
| 1. | Для повышения стабильности сварки. |
| 2. | Для удобства манипулирования сварочной проволокой в дуговом промежутке. |
| 3. | Для улучшения защиты сварочной ванны. |
| 102 | По способам Укажите высоту слоя (валика) при ручной аргонодуговой сварке стыков труб малых диаметров (менее 100 мм) из углеродистых и теплоустойчивых сталей: |
| 1. | Не менее пяти диаметров присадочной проволоки. |
| 2. | 5...6 мм. |
| 3. | 2...4 мм. |
| 103 | По способам При каком зазоре между стыками труб требуется применение присадочной проволоки при прихватке и сварке корневого слоя? |
| 1. | Более 0,5мм. |
| 2. | Не более 0,5мм. |
| 3. | Требуется независимо от зазора. |
| 104 | По способам Укажите диаметр присадочной проволоки для ручной аргонодуговой сварки стыка трубы до 219 мм. |
| 1. | 1,6...3,0 мм. |
| 2. | 0,5...1,5 мм. |
| 3. | 3,5...6 мм. |
| 105 | По способам Укажите материалы неплавящихся электродов, рекомендуемые для аргонодуговой сварки (наплавки). |
| 1. | Вольфрам. |
| 2. | Лантанированный и иттрированный вольфрам. |
| 3. | Торированный вольфрам. |
| 106 | По способам Какие рекомендуются род тока и полярность при аргонодуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом из низкоуглеродистой стали? |
| 1. | Переменный. |
| 2. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 3. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 107 | По способам Какое назначение имеет дежурная дуга при импульсно-дуговой сварке (наплавке) вольфрамовым электродом? |
| 1. | Облегчает возбуждение дуги в импульсе. |
| 2. | Исключает образование дефектов в кратере. |
| 3. | Увеличивает глубину проплавления основного металла. |
| 108 | По способам В каких защитных газах возможно применение вольфрамовых электродов? |
| 1. | В инертных газах. |
| 2. | В углекислом газе. |
| 3. | В азоте. |
| 109 | По способам Указать с какой целью затачивают конец вольфрамового электрода при выполнении аргонодуговой сварки (наплавки)? |
| 1. | Для повышения стабильного горения дуги. |
| 2. | Для лёгкого возбуждения дуги. |
| 3. | Для целей, указанных в ответах 1 и 2. |
| 110 | По способам Для чего применяется осциллятор на рабочем месте? |
| 1. | Для легкого возбуждения дуги на малых токах. |
| 2. | Повышения стабильности горения дуги. |
| 3. | Изменения величины напряжения при сварке. |
| 111 | По способам Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке (наплавке). |
| 1. | До 5 мм. |
| 2. | Оговаривается в паспорте на горелку. |
| 3. | Определяется сварщиком опытным путем. |
| 112 | По способам Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке. |
| 1. | До 5 мм. |
| 2. | Оговаривается в паспорте на горелку. |
| 3. | Определяется сварщиком опытным путем. |
| 113 | По способам Укажите, следует ли перед началом аргонодуговой сварки (наплавки) продувать аргоном газовые коммуникации и горелки. |
| 1. | Продувку коммуникаций и горелки специально проводить не следует. |
| 2. | Продувка коммуникаций и горелок выполняется по усмотрению сварщика. |
| 3. | Следует продувать аргоном газоподводящие шланги и горелку. |
| 114 | По способам Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке (наплавке). |
| 1. | Зависит от конструкции сопла горелки и оговаривается в паспорте на горелку. |
| 2. | Устанавливается сварщиком по скорости истечения газа. |
| 3. | 6...8 л/мин. |
| 115 | По способам Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке. |
| 1. | Зависит от конструкции сопла горелки и оговаривается в паспорте на горелку. |
| 2. | Устанавливается сварщиком по скорости истечения газа. |
| 3. | 6...8 л/мин. |
| 116 | По способам Укажите правильный способ проверки качества аргона для сварки (наплавки). |
| 1. | Наплавкой валика шва на пластину и последующей его переплавки неплавящимся электродом. В переплавленном валике должны отсутствовать наружные (свищеобразные) поры. |
| 2. | Опрокидыванием баллона в специальном приспособлении и проверкой на отсутствие влаги при постепенном открытии вентиля. |
| 3. | Специальным химическим анализом газа. |
| 117 | По способам Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты? |
| 1. | Завихряющимся снаружи внутрь. |
| 2. | Завихряющимся изнутри наружу. |
| 3. | Ламинарным (спокойным, без завихрений). |
| 118 | По способам Для уменьшения расхода аргона при аргонодуговой сварке стыков труб с поддувом: |
| 1. | Устанавливают две удаляемые заглушки для создания камеры небольшого объема. |
| 2. | Устанавливают одну удаляемую заглушку. |
| 3. | Прекращают поддув после сварки корня шва. |
| 119 | По способам Укажите рекомендации при заварке кратера стыка: |
| 1. | Увеличивать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сварочного тока. |
| 2. | Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сварочного тока. |
| 3. | Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным увеличением величины сварочного тока. |
| 120 | По способам Зажигание и гашение дуги производят: |
| 1. | На основном металле. |
| 2. | В разделке или на уже наложенном шве на расстоянии 20... 25 мм от его конца. |
| 3. | По усмотрению сварщика. |
| 121 | По способам Укажите, какие защитные газы и смеси рекомендуется применять при сварке (наплавке) аустенитных сталей? |
| 1. | Углекислый газ. |
| 2. | Аргон; смесь аргона с кислородом (до 3%); смесь аргона с углекислым газом (до 25%). |
| 3. | Аргон; смеси аргона с углекислым газом и кислородом (с содержанием углекислого газа до 50% и кислорода до 5%). |
| 122 | По способам При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют: |
| 1. | Повышенный расход защитного газа. |
| 2. | Специальную сварочную проволоку. |
| 3. | Керамические сопла, металлокерамические или металлические водоохлаждаемые, а также защитные (силиконовые) смазки. |
| 123 | По способам Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке? |
| 1. | Не проверяют. |
| 2. | На отсутствие в баллоне влаги путем его опрокидывания в приспособлении и незначительного открытия вентиля до полного выхода влаги. |
| 3. | Путем наплавки на пластину или поверхность трубы валика длиной 100...150 мм. По внешнему виду поверхности устанавливается надежность защиты (должны отсутствовать поверхностные поры). |
| 124 | По способам Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки? |
| 1. | Следует. |
| 2. | Не следует. |
| 3. | По усмотрению сварщика. |
| 125 | По способам Укажите род и полярность тока при сварке (наплавке) в среде защитного газа. |
| 1. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 2. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 3. | Переменный ток. |
| 126 | По способам С какой целью в сварочные проволоки для сварки в защитных газах вводят кремний и марганец? |
| 1. | Для легирования металла шва и повышения прочностных свойств. |
| 2. | Для раскисления металла и устранения вредного влияния кислорода в результате диссоциации углекислого газа. |
| 3. | Для связывания вредных примесей и улучшения пластичности металла шва. |
| 127 | По способам В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает? |
| 1. | Серый, с аргоном и гелием. |
| 2. | Коричневый, с гелием. |
| 3. | Черный, со сжатым воздухом. |
| 128 | По способам При каком рабочем давлении углекислый газ находится в баллоне при нормальной температуре? |
| 1. | 15 МПа. |
| 2. | 7,5 МПа. |
| 3. | 40 МПа. |
| 129 | По способам Какую плотность имеет углекислый газ по сравнению с воздухом? |
| 1. | Больше. |
| 2. | Меньше. |
| 3. | Плотности близки. |
| 130 | По способам При сварке (наплавке) в защитных газах обычно применяют горелки с водяным охлаждением на токах: |
| 1. | От 250 до 500 А. |
| 2. | Более 500 А. |
| 3. | До 250 А. |
| 131 | По способам Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе. |
| 1. | Диаметр и форма сопла горелки и расход защитного газа. |
| 2. | Вылет электрода из сопла горелки, угол наклона горелки к изделию, диаметр и форма сопла горелки, расход защитного газа. |
| 3. | Скорость сварки, вылет электрода и угол наклона горелки к изделию. |
| 132 | По способам Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла? |
| 1. | Улучшается газовая защита зоны сварки, что позволяет увеличить скорость сварки. |
| 2. | Ухудшается газовая защита зоны сварки, что приводит к образованию пор |
| 3. | Ухудшается устойчивость горения дуги и увеличивается разбрызгивание жидкого металла. |
| 133 | По способам Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)? |
| 1. | Газоэлектрическим клапаном. |
| 2. | Однокамерным газовым редуктором. |
| 3. | Ротаметром, двухступенчатым редуктором-расходомером. |
| 134 | По способам Укажите обозначения редукторов-расходомеров: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-1-65 или ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12, РМ-0,63 ГУЗ. РМ-1 ГУЗ, РМ-1,6 ГУЗ. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 135 | По способам Укажите обозначения расходомеров-ротаметров: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-1-65, ДКД-8-65. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | РС-3, ИРКС-12, РМ-0,63 ГУЗ, РМ-1 ГУЗ, РМ-1,6 ГУЗ. |
| 136 | По способам Какие марки преобразователей используются для механизированной сварки (наплавки) в защитных газах? |
| 1. | ВД-201У3, УДГ-350УХЛ. |
| 2. | ВС-300У3, ВДУ-506У3, ВДУ-601У3. |
| 3. | ПСГ-500-1, ПСУ-300, ПСУ-500-2. |
| 137 | По способам Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеродистой сталей: |
| 1. | 1,6...2,0 мм. |
| 2. | 1,0...1,2 мм. |
| 3. | 0,5...0,8 мм. |
| 138 | По способам Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей: |
| 1. | 1,8...2,0 мм. |
| 2. | 1,2...1,6 мм. |
| 3. | 0,6...1,0 мм |
| 139 | По способам Рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения механизированной сварки (наплавки) в защитных газах: |
| 1. | Не более 35...45мм. |
| 2. | Не менее 65...75 мм |
| 3. | Не менее 50...60 мм. |
| 140 | По способам Для обеспечения стабильного процесса и надежной газовой защиты при механизированной сварке (наплавке) в среде защитных газов необходимо обеспечить: |
| 1. | Смещение осей отверстий в токоподводе и горелке относительно друг друга. |
| 2. | Постоянный вылет электрода и исключить прилипание проволоки к токоподводу. |
| 3. | Истекание из сопла горелки струи газа сплошным равномерным потоком. |
| 141 | РД 03-495-02/1 Укажите все виды выполняемых работ сварщиком на производстве, которые учитываются при определении направления его производственной деятельности? |
| 1. | Изготовление и ремонт. |
| 2. | Изготовление и монтаж. |
| 3. | Изготовление, монтаж (сооружение), ремонт. |
| 142 | РД 03-495-02/1 В каких случаях сварщик может быть освобожден от сдачи общего экзамена при первичной аттестации? |
| 1. | При наличии специального высшего или среднего образования по сварке. |
| 2. | При наличии разряда не ниже 6. |
| 3. | При аттестации на сварку труб из полимерных материалов. |
| 143 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации. |
| 1. | Практический и специальный. |
| 2. | Общий, практический, специальный. |
| 3. | Практический |
| 144 | РД 03-495-02/1 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретические, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретические. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 145 | РД 03-495-02/1 Может ли повторно пройти аттестацию сварщик, если он не выдерживает практический экзамен? |
| 1. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц. |
| 2. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 3 месяца. |
| 3. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 6 месяцев. |
| 146 | РД 03-495-02/1 Какое количество вопросов задают сварщику на специальном экзамене |
| 1. | Не менее 20. |
| 2. | Не менее 15. |
| 3. | Не менее 10. |
| 147 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при первичной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 148 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при внеочередной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 149 | РД 51-31323949-38-98 В какой последовательности рекомендуется выполнять монтаж технологических трубопроводов? |
| 1. | В первую очередь следует установить на опоры и закрепить трубы после этого начать присоединение к ним арматуры. |
| 2. | Производится сборка на прихватках деталей трубопровода, затем устанавливают собранный узел на опоры и производят сварку швов. |
| 3. | В первую очередь следует установить на опоры арматуру, закрепить ее, только после этого начать присоединение к ней труб. |
| 150 | РД 51-31323949-38-98 Все ли сварные соединения трубопроводов из теплоустойчивых сталей должны подвергаться термической обработке после сварки? |
| 1. | Выборочно (90%). |
| 2. | Все 100%. |
| 3. | Не более 70%. |
| 151 | РД 51-31323949-38-98 Сколько раз допускается ремонтировать один и тот же участок шва стыка трубопровода? |
| 1. | Один и тот же участок может быть исправлен не более 3 раз. |
| 2. | Повторно ремонтировать один и тот же участок шва стыка трубопровода не допускается |
| 3. | Количество повторных ремонтов одного и того же участка шва стыка трубопровода не регламентировано. |
| 152 | РД 51-31323949-38-98 Какие мероприятия должны выполнять сварщики (по любому виду сварки), впервые приступающие к сварке трубопроводов или имеющие перерыв в работе более 2-х месяцев? |
| 1. | Предъявить удостоверение об аттестации. |
| 2. | Заварить пробные стыки. |
| 3. | Сдать теоретические экзамены для допуска к сварочным работам. |
| 153 | РД 51-31323949-38-98 В каких случаях сварщик должен заваривать пробные стыки? |
| 1. | Если сварщик впервые приступил к сварке трубопроводов на данном объекте или имеет перерыв в работе более 2-х месяцев. |
| 2. | Если сварщик впервые приступил к работе на трубопроводе или имеет перерыв в работе более 1-го месяца. |
| 3. | Если сварщик впервые приступил к работе на трубопроводе или имеет перерыв в работе. |
| 154 | РД 51-31323949-38-98 Какой глубины царапины, риски, задиры допускается устранять шлифованием? |
| 1. | Выше 0,1 мм, но не более 3% от толщины стенки. |
| 2. | Выше 0,2 мм, но не более 5% от толщины стенки. |
| 3. | Выше 1,5 мм, но не более10% от толщины стенки. |
| 155 | РД 51-31323949-38-98 Укажите марки вольфрамовых электродов, применяемых для аргонодуговой сварки. |
| 1. | ЭВЛ, ЭВИ. |
| 2. | ВЧ, ВТ. |
| 3. | ЭВИ, ВЧ. |
| 156 | РД 51-31323949-38-98 Требуется ли предварительный подогрев при резке теплоустойчивых сталей с толщиной стенки свыше 12 мм, если резку производят при отрицательной температуре? |
| 1. | Не требуется, если температура окружающего воздуха не ниже –150С. |
| 2. | Требуется до 200(С и медленным охлаждением под слоем асбеста. |
| 3. | Требуется до температуры 50-100(С с последующим охлаждением на воздухе. |
| 157 | РД 51-31323949-38-98 Допускается огневая резка теплоустойчивых сталей? |
| 1. | Допускается с последующей механической зачисткой кромок реза на глубину не менее 2,0. |
| 2. | Допускается с последующей механической зачисткой до полного удаления следов резки. |
| 3. | Не допускается. |
| 158 | РД 51-31323949-38-98 Допускается ли кислородно-ацетиленовая резка труб из теплоустойчивых сталей? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается, только для труб из теплоустойчивых сталей. |
| 3. | Допускается. |
| 159 | РД 51-31323949-38-98 Допускается ли газовая кислородная резка для аустенитных сталей? |
| 1. | Допускается с предварительным подогревом до 200 (С. |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Допускается с последующей зачисткой кромок резки. |
| 160 | РД 51-31323949-38-98 С помощью каких устройств (приспособлений) следует производить сборку стыков труб и деталей трубопроводов? |
| 1. | Позволяющих равномерно распределить по периметру стыка смещение кромок. |
| 2. | Только с помощью наружных центраторов. |
| 3. | С помощью скоб, привариваемых с наружной стороны. |
| 161 | РД 51-31323949-38-98 Допускается ли выполнять сборку стыков технологических трубопроводов с натягом? |
| 1. | Допускается, если сварку ведут с подогревом. |
| 2. | Допускается, если величина натяга не превышает 1 мм на метр длины трубопровода. |
| 3. | Не допускается. |
| 162 | РД 51-31323949-38-98 С какой целью рекомендуется применять предварительный подогрев свариваемых концов труб из теплоустойчивых перлитных и коррозионно-стойких аустенитных сталей? |
| 1. | С целью устранения причин образования холодных трещин. |
| 2. | С целью удаления влаги с внутренней и наружной поверхности труб. |
| 3. | С целью повышения коррозионной стойкости сварных швов. |
| 163 | РД 51-31323949-38-98 Укажите требуемую температуру предварительного подогрева концов труб из сталей 12МХ при толщине до 10 мм, если сварку выполняют при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | 150-200 (С. |
| 2. | Предварительный подогрев не требуется. |
| 3. | 100-150 (С. |
| 164 | РД 51-31323949-38-98 Укажите требуемую температуру предварительного подогрева концов труб из сталей 12ХМ и 15ХМ при толщине от 10 до 25 мм, если сварку выполняют при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | 150-200(С. |
| 2. | Предварительный подогрев не требуется. |
| 3. | 100-150 (С. |
| 165 | РД 51-31323949-38-98 Укажите требуемую температуру предварительного подогрева концов труб из стали 12Х1МФ при толщине до 10 мм, если сварку выполняют при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | 100-150 (С. |
| 2. | 150-200 (С. |
| 3. | Предварительный подогрев не требуется. |
| 166 | РД 51-31323949-38-98 Укажите температуру предварительного подогрева концов труб из стали 12Х1МФ при толщине от10 мм до 14 мм, если сварку выполняют при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | 100-150 (С. |
| 2. | Предварительный подогрев не требуется. |
| 3. | 200-250 (С. |
| 167 | РД 51-31323949-38-98 Укажите температуру предварительного подогрева концов труб из стали 12Х1МФ при толщине от14 мм до 25 мм, если сварку выполняют при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | 150-200 (С. |
| 2. | 100-150 (С. |
| 3. | 200-250 (С. |
| 168 | РД 51-31323949-38-98 Укажите температуру предварительного подогрева концов труб с толщиной стенки до 10 мм, если сварку выполняют при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | 200-250 (С. |
| 2. | Подогрев не требуется. |
| 3. | 150-200 (С. |
| 169 | РД 51-31323949-38-98 Укажите предварительную температуру предварительного подогрева концов труб из стали 15Х1М1Ф толщиной более 10 мм, если сварку выполняют при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | 300-350 (С. |
| 2. | 250-300 (С. |
| 3. | 100-150 (С. |
| 170 | РД 51-31323949-38-98 Укажите температуру предварительного подогрева концов труб из аустенитных сталей, если сварку выполняют при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | Подогрев не требуется. |
| 2. | 200-250 (С. |
| 3. | 250-300 (С. |
| 171 | РД 51-31323949-38-98 Укажите предел температуры предварительного и сопутствующего подогрева. |
| 1. | Не более 10% максимального значения. |
| 2. | Не более 20% максимального значения. |
| 3. | Не более 15% максимального значения. |
| 172 | РД 51-31323949-38-98 При какой температуре окружающего воздуха допускается выполнять сварку и прихватку стыков трубопроводов из сталей 12МХ, 15ХМ, 12Х1МФ толщиной не более 10мм? |
| 1. | Не ниже 0 (С. |
| 2. | Не ниже -10 (С. |
| 3. | Не ниже -15(С. |
| 173 | РД 51-31323949-38-98 При какой температуре окружающего воздуха допускается выполнять сварку и прихватку стыков трубопроводов из сталей 12МХ, 15 МХ, 12Х1МФ толщиной более 10 мм? |
| 1. | Не ниже –10 (С. |
| 2. | Не ниже –15 (С |
| 3. | Не ниже –20 (С. |
| 174 | РД 51-31323949-38-98 При какой температуре окружающего воздуха допускается выполнять сварку и прихватку стыков трубопроводов из стали 15Х1М1Ф? |
| 1. | Не ниже 0 (С. |
| 2. | Не ниже –15 (С. |
| 3. | Не ниже –10 (С. |
| 175 | РД 51-31323949-38-98 При какой температуре окружающего воздуха допускается выполнять сварку и прихватку стыков трубопроводов из стали 15Х1М1Ф толщиной более 10 мм? |
| 1. | Не ниже 0 (С. |
| 2. | Не ниже –10 (С. |
| 3. | Не ниже –15 (С. |
| 176 | РД 51-31323949-38-98 При какой температуре окружающего воздуха допускается выполнять сварку и прихватку стыков трубопроводов из стали 12Х18Н10Т? |
| 1. | 0 (С. |
| 2. | –15 (С. |
| 3. | –20 (С. |
| 177 | РД 51-31323949-38-98 В какой период времени следует произвести термообработку стыков трубопровода, если сварку выполняли при отрицательной температуре? |
| 1. | Не более чем в течение 2 часов после завершения сварки. |
| 2. | Непосредственно после сварки. |
| 3. | Во время сварки. |
| 178 | РД 51-31323949-38-98 Допускается перерыв между сваркой и термообработкой сварных соединений при отрицательной температуре? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается, если в это время в стыке будет поддерживаться температура сопутствующего подогрева. |
| 3. | Допускается, если перерыв не более 3-х часов. |
| 179 | РД 51-31323949-38-98 В какое время необходимо начинать подачу аргона? |
| 1. | За 15-20 секунд до момента зажигания дуги. |
| 2. | В момент возбуждения дуги. |
| 3. | За 3 секунды до возбуждения дуги. |
| 180 | РД 51-31323949-38-98 Какие мероприятия необходимо произвести при вынужденных перерывах более 3-х минут во время сварки корневого слоя? |
| 1. | Укрыть сварочный шов теплоизоляционным материалом. |
| 2. | Поддерживать температуру торцов труб на уровне требуемой температуры предварительного подогрева. |
| 3. | Начинить вновь сварку на расстоянии 15-20 мм от кратера. |
| 181 | СНиП 3.05.05-84 К какому оборудованию допускается присоединять трубопроводы? |
| 1. | К установленному на опорах. |
| 2. | К оборудованию, не имеющему возможности перемещения в горизонтальной плоскости. |
| 3. | К закрепленному на опорах. |
| 182 | СНиП 3.05.05-84 Когда следует присоединять неподвижные опоры к опорным конструкциям при соединении трубопровода с оборудованием? |
| 1. | После соединения трубопровода с оборудованием. |
| 2. | До соединения трубопровода с оборудованием. |
| 3. | Установка опор может производиться в любое время. |
| 183 | СНиП 3.05.05-84 Как следует присоединять трубопровод к оборудованию в случае перекоса? |
| 1. | Допускается создавать дополнительное натяжение с помощью полиспастов. |
| 2. | Допускается создавать дополнительное натяжение при помощи технологических креплений. |
| 3. | Перекосы не допускаются. |
| 184 | СНиП 3.05.05-84 Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть… |
| 1. | собраны на прихватках. |
| 2. | заварены полностью. |
| 3. | иметь законченный корневой слой шва. |
| 185 | СНиП 3.05.05-84 Каким образом допускается обеспечивать проектный уклон? |
| 1. | С помощью приваренных к стальным конструкциям металлических подкладок под опоры. |
| 2. | С помощью приваренных к трубопроводу металлических подкладок под опоры. |
| 3. | С помощью приваренных к закладным деталям металлических подкладок под опоры. |
| 4. | С помощью приваренных к стальным конструкциям, закладным деталям или трубопроводу металлических подкладок под опоры. |
| 186 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 2 месяцев. |
| 3. | Если сварщик имеет перерыв свыше 6 месяцев. |
| 187 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик впервые приступает к сварке на монтаже данного объекта. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик имеет перерыв свыше 6 месяцев. |
| 188 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик применяет новые сварочные материалы. |
| 189 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик должен работать на новом сварочном оборудовании. |
| 190 | СНиП 3.05.05-84 Каким видам контроля подвергают допускные стыки? |
| 1. | Внешний осмотр. |
| 2. | Проверка сплошности неразрушающими методами. |
| 3. | Механические испытания. |
| 4. | Внешний осмотр, проверка сплошности неразрушающими методами, механические испытания. |
| 191 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительно два стыка. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить еще один стык. |
| 192 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительно два стыка. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить еще один стык. |
| 193 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Испытания проводят на удвоенном количестве образцов. |
| 3. | Испытания проводят на утроенном количестве образцов. |
| 194 | СНиП 3.05.05-84 При какой температуре допускается производить сварку труб из алюминиевых сплавов? |
| 1. | Не ниже 0 градусов Цельсия. |
| 2. | Не ниже –10 градусов Цельсия. |
| 3. | Не ниже +5 градусов Цельсия. |
| 195 | СНиП 3.05.05-84 При какой температуре допускается производить сварку труб из титановых сплавов? |
| 1. | Не ниже 0 градусов Цельсия. |
| 2. | Не ниже –10 градусов Цельсия. |
| 3. | Не ниже +5 градусов Цельсия. |